## Slide 1
Battery Free Cellphone
Team-E
16FI030 Takumi Otobe
16FI040 Tsukasa Kumeta
Ubicomp2017 Vamsi Talla, Bryce Kellogg, Shyamnath Gollakota, Joshua R. Smith
<国際学会論文輪講>

## Slide 2
はじめに
①

## Slide 3
はじめに
①
重さにして30％～50％

## Slide 4
研究概要
①
・バッテリー無しで動作し続ける
・双方向の通信が可能（音声通話）
・リアルタイム音声認識

## Slide 5
設計の問題点
どんなに頑張っても若干の電力は必要
①
・RF信号
・フォトダイオード
自分で電波を発すると電力が結構必要
・アナログ後方散乱通信

## Slide 6
通信方式
アナログ後方散乱通信
①
消費電力1万分の1に
・既に飛んでいる電波
・反射や吸収することで通信
・増幅器が自分側に不要

## Slide 7
電力源①
RF信号
①
動画-IDTech2016 USA(https://www.youtube.com/watch?v=xZVA5p9c9hc)

## Slide 8
電力源②
フォトダイオード
①

## Slide 9
プロトタイプ
②
・数マイクロワットの電力で連続的に動作
・マイクからのリアルタイム入力、イヤホンへの出力に対応
・アップリンクとダウンリンクを切り替えて通信（半二重）
・実際にスカイプで通話可能

## Slide 10
研究概要
①
・バッテリー無しで動作し続ける
・双方向の通信が可能（音声通話）
・リアルタイム音声認識

## Slide 11
課題
①
・半二重通信のため同時に話せない
・基地局からRF給電、かつ後方散乱通信のため15.2M以上離れられない。

## Slide 12
展望
①
・Battery Freeの携帯電話の第一歩としては十分
・基地局との距離などの問題が解決できれば実用性があがる

## Slide 13
展望②
①
・同じような電力供給、通信の方法でIoT機器に活用できそう

## Slide 14
まとめと結論
①
・完成したプロトタイプはBatteryFreeCellphoneの第一歩
・今後の研究で実用レベルまで昇華できれば〇
・さらに
・IoT技術への応用などが見込める魅力的な技術である！